## Slide 1
ADC课题阶段进展
流水线ADC
数字后台校准研究
Gu基线、学习过程与剩余误差
七个研究模块的阶段成果与当前结论
2026年10月16日 阅读版 v1
研究证据截至2026年10月15日
01
Notes: 本课题研究未知残差放大器非线性下的数字后台校准。Gu提供架构与算法基线。汇报按已经确认的七个研究模块组织，科学证据截至2026-10-15。一般未知增益完整理论、新算法公平优胜及真实芯片适用性尚未完成。
来源：D:/ADC/docs/PROJECT_CHARTER.md；D:/ADC/docs/STATUS.md；D:/ADC/docs/reports/ADVISOR_PROGRESS_REPORT_OUTLINE_2026-10-16.md。

## Slide 2
课题定位
研究目标与当前进展
未知模拟非线性下，数字校准能够做到什么
以Gu为基线，研究内部观测怎样推动系数学习，
以及系数变化怎样影响最终码误差和频谱。
当前已形成的阶段成果
可复查的行为平台、条件性理论及数字实现基线。
对一批有限场景，已有剩余误差的受控解释。
下一关键关系：实际可见信息如何支持有益的在线调整。
目前处于阶段二、三。新算法与芯片适用性仍待独立验证。
依据：项目章程、现行主线与STATUS（2026-10-16）
02
Notes: 当前主问题是学习信息怎样形成实际系数历史、留下哪些输出误差，以及同数字信息和表示还允许改善多少。现有有限场景的来源解释已经形成阶段交付。平台的模拟真值和理想输入只用于离线评价。下一步重点是具体信息条件是否足以评价有益方向，随后还要区分算法发现方向与从同初态达到、保持。
来源：D:/ADC/docs/RESEARCH_PLAN_STATIC_FIXED_POINT_DIAGNOSTICS_2026-10-10.md；D:/ADC/docs/STATUS.md。

## Slide 3
阅读结构
七个模块的研究安排
一
实验平台与信号链核对
04—05页
二
信号链建模与性能预测
06—07页
三
Gu算法实现、定点与硬件基线
08—09页
四
数字观测与校正目标
10—12页
五
激励、抽样与参数更新
13—14页
六
后台校准的性能、稳定性与适用条件
15—17页
七
剩余误差来源与改善空间
18—22页
23—24页：阶段认识与下一步 25—28页：指标、实现口径及证据索引
03
Notes: 模块一至三提供平台、条件理论和实现基础。模块四解释信息及目标，模块五解释学习过程，模块六评价完整后台输出，模块七用受控对照检查误差来源与改善空间。七模块是研究分类，四阶段是推进路线，不用模块数量衡量阶段完成度。
来源：D:/ADC/docs/reports/PROJECT_STRUCTURE_AND_RESEARCH_REVIEW_2026-10-16.md。

## Slide 4
模块一 实验平台与信号链核对
实验平台的信号与信息边界
测试平台设置模拟传输，数字算法只读取硬件可提供的信息。
第一级
判决、CDAC、残余放大
第二级
判决、CDAC、残余放大
末级SAR
残余量化
主路
辅助判决路
判决码、dither标签
判决码、dither标签
末级码
两级数字PWL校正与后台学习
自身系数状态参与更新，校正后形成最终输出码
主路送往后级CDAC，辅助路用于后级粗判决。
理想输入与模拟真值只用于离线评分。
依据：模块一、Simulink README及在线信息边界审查。图为行为模型的关系示意。
04
Notes: 图只概括行为模型的信号与信息关系。前级主残余送后级CDAC，辅助路径用于后级Flash判决。内部数字接口是两级symbol、末级centered code和两级dither tag。主辅静态或动态关系属于各配置的明确假设。图没有表达完整芯片时钟、模拟开关及全部前景校准。数字算法不读取理想输入、真实模拟曲线或离线目标。后级数字校正结果会参与前级局部重构及学习。
来源：D:/ADC/simulink_adc/README.md；D:/ADC/docs/reports/RESEARCH_MODULE_01_PLATFORM_V1.md；D:/ADC/docs/stages/03_gu_baseline/ONLINE_INFORMATION_BOUNDARY_AUDIT_V1.md。

## Slide 5
模块一 实验平台与信号链核对
平台核对与可交付模型
先核对信号链，再用它研究校准机制。
理想链路
4096个理想码中心的重构、单调性与缺失码检查
非理想与失效边界
逐项注入误差，分别记录过载、裁剪与不可纠正状态
独立实现
Simulink与Python核对23组、82,343次转换
数字与学习记录数值相等，模拟浮点量按预定容差比较
可交付成果：行为模型、Simulink模型及相应核对记录。
这些证据支持声明模型内的机制研究，物理适用性另需验证。
依据：EXP-003、阶段一平台验收、simulink_adc/VALIDATION.md
05
Notes: EXP-003对4096个理想码中心检查重构、单调性和缺失码。非理想控制将正确重构与不可纠正、过载及裁剪分开。Simulink独立实现覆盖23组、82,343次转换。数字及学习记录数值相等，模拟浮点量按预定容差验收。成果是声明行为条件内的平台可靠性，真实器件和未公开内部时序仍需额外证据。
来源：D:/ADC/docs/reports/STAGE1_PLATFORM_ACCEPTANCE_V1.md；D:/ADC/simulink_adc/VALIDATION.md；D:/ADC/simulink_adc/adc_behavioral.slx。

## Slide 6
模块二 信号链建模与性能预测
给定模拟传输下的性能预测
研究方法：从电压与判决关系独立推导最终输出，再与平台核对。
1
求输入端码转换边界
把后级阈值沿信号链反算，确定每个输出码对应的输入区间。
2
连接静态指标与正弦频谱
由区间宽度计算码密度，由正弦跨界时刻或有限记录计算频谱。
3
传播可信的不确定范围
模拟传输或系数只有范围时，保留允许分支，得到输出与性能界限。
依据：模块二、未知增益完整链路框架。具体预测依赖声明的模拟与动态条件。
06
Notes: 把各级阈值反算到ADC输入端，可以划分判决与最终码不变的输入区间。一个码可能对应多个区间，需合计码宽。给定正弦时可计算跨界时刻、连续周期谱或有限采样码。连续周期谱与有限记录谱有不同口径。范围传播需覆盖所有允许分支，不能只检验几条端点轨迹。早期分段一次模拟传输是可精确核对的特例，不由数字PWL推得。
来源：D:/ADC/docs/reports/RESEARCH_MODULE_02_PREDICTION_V1.md；D:/ADC/docs/theory/UNKNOWN_GAIN_END_TO_END_FRAMEWORK_V0_1.md。

## Slide 7
模块二 信号链建模与性能预测
条件性预测的成果与适用范围
研究对象
已有结果
成立条件
静态转换特性
四类条件、262,144个测试输入
最终码与可纠正状态一致
指定模拟传输
明确的判决与重构规则
有限记录频谱
18条记录、589,824个平台样本
输出码与评分结果一致
指定输入和采样记录
连续周期谱另行评价
未知范围传播
已有条件性输出与性能界限
部分数值界仍较宽
需要可信模拟范围
当前扫描为人工控制数据
阶段结论：预测强度由模型条件与输入资料共同决定。
依据：EXP-015、016、038。程序一致性与真实芯片适用性分别评价。
07
Notes: EXP-015在四类固定条件、262,144个未参与构建的测试输入上核对最终码与可纠正状态。EXP-016核对18条有限记录、589,824个平台样本的码及评分。EXP-038的人工静态扫描控制给出较宽条件性频谱界限。严格数值覆盖与较窄物理约束分别判断。现有扫描并非Cadence或硅后实测。
来源：D:/ADC/docs/reports/experiments/EXP_015_STAGE2_STATIC_TRANSFER_V0_1.md；D:/ADC/docs/reports/experiments/EXP_016_STAGE2_STATIC_SPECTRUM_V0_1.md；D:/ADC/docs/reports/experiments/EXP_038_CERTIFIED_SPECTRUM_V1.md。

## Slide 8
模块三 Gu算法实现、定点与硬件基线
Gu数字校正与定点实现
两级各四个斜率系数，先处理后级，再重构前级局部数字量。
PWL段间偏移由前段累计得到，后台学习按dither相关量调整系数。
数值位置
项目候选精度
作用
数据运算
Q3，保留3个小数位
规定校正运算与门判断的分辨率
校正系数接口
Q1.10，步进1/1024
决定实际用于输出的系数
内部学习状态
Q22，保留22个小数位
先累积小更新，再导出接口系数
接口系数暂时不变时，内部累加状态仍可能继续变化。
依据：模块三、EXP-013、Gu评价§4。Q22及具体舍入／饱和规则属于项目候选。
08
Notes: 本候选前后级各四个斜率，PWL段间偏移由之前各段累计构成。后级先校正，再重构前级局部量并处理dither副本。Q3为数据保留3个二进制小数位，Q1.10为接口保留10小数位，Q22为内部更新累加精度。EXP-013的10小数位累加器控制中有效更新都舍入为零，提高内部精度才能保存小更新。接口暂时不变不表示隐藏状态已经停止。
来源：D:/ADC/docs/reports/RESEARCH_MODULE_03_IMPLEMENTATION_V1.md；D:/ADC/docs/reports/experiments/EXP_013_FIXED_LMS_ACCUMULATOR_V1.md；D:/ADC/docs/reports/GU_ALGORITHM_EVALUATION_V1.md §4。

## Slide 9
模块三 Gu算法实现、定点与硬件基线
RTL功能与FPGA实现进展
已核对指定候选的最终码、门、更新量和隐藏状态，并用等价算术减少实现冗余。
Artix-7原基线综合结果
LUT
2548
FF
184
DSP / BRAM
4 / 0
100 MHz建立时间余量
−50.309 ns
100 MHz目标尚未通过
长路径跨过后级校正、前级重构
及前级更新。
插入流水寄存器需要重新规定
观测对齐与系数生效时刻。
现有逐转换RTL与120转换窗口实验分别验收，ASIC面积与功耗尚未完成。
依据：模块三、Vivado实际验收报告。综合资源与有限功能一致性各自说明。
09
Notes: 单级、两级冻结系数和逐转换在线RTL有各自有限功能核对。等价整数约分减少粗糙宽算术的实现冗余，不改变算法规则。Artix-7原基线2548 LUT、184 FF、4 DSP、0 BRAM，100 MHz约束下WNS=-50.309 ns，WHS=-0.079 ns。此结果未满足时序。现有RTL逐转换提交，尚未实现后期120槽窗口聚合。两份旧电路汇报验收JSON缺失，保留不可复算范围。FPGA资源不能换算为ASIC面积或3 GS/s芯片实现能力。
来源：D:/ADC/docs/reports/CIRCUIT_REVIEW_VIVADO_RESULTS_2026-10-11.md；D:/ADC/rtl/README.md；D:/ADC/docs/reports/RESEARCH_MODULE_03_IMPLEMENTATION_V1.md。

## Slide 10
模块四 数字观测与校正目标
数字观测能够约束什么
算法接收两级判决码、末级码和两级dither标签，并保存自身状态。
真实输入电压与模拟放大曲线由研究者在离线评价时使用。
有限训练覆盖的反例
构造两条严格单调的模拟曲线，仅在训练未访问的小区间内不同。
16,384条训练记录
五字段观测与最终码完全相同
另一条8,192点正弦记录
最终码有2处不同
这批训练观测不足以唯一确定该留出记录的结果。
增加覆盖或可信物理条件可能缩小不确定性。该结论限定于原反例的信息与输入条件。
依据：模块四、EXP-020。原反例为人工静态传输，未启用数字PWL校正。
10
Notes: EXP-020构造两条严格单调的人工静态传输。16,384条训练记录未访问差异区间，因此五字段与最终码相同。另一条8,192点正弦记录有2个最终码不同。小差异足以否定这批有限训练对该记录的唯一确定性，但不提供芯片误差大小或继续观测无效的证据。原数值反例未启用数字PWL。后续完整历史反例和已知正弦条件在各自定义下分别成立，不能互换。
来源：D:/ADC/docs/reports/experiments/EXP_020_UNKNOWN_GAIN_IDENTIFIABILITY_V1.md；D:/ADC/docs/reports/RESEARCH_MODULE_04_INFORMATION_V1.md。

## Slide 11
模块四 数字观测与校正目标
相关量为零与输出误差最小
在同一条三次模拟曲线、同一训练记录上，只改变第一级第一系数。
其余系数固定。比较对象为未裁剪浮点输出的平均绝对码误差（MAE）。
MAE（码）
1.2
0.8
0.4
0
0.92068
0.65701
相关量零点
MAE最小点
对应系数位置不同
相关量零点：1.010000
MAE最小点：1.002608
Gu利用相关统计间接学习。
它与输出目标的一致性
需要额外条件。
该对照说明目标位置可能不同，完整八系数是否收敛需另行判断。
依据：EXP-022 frozen_v2，training_code_centers，16,384条记录。图示数值按报告舍入。
11
Notes: EXP-022固定其他系数、同一三次模拟曲线及同一训练码中心记录，只扫描第一级第一系数。相关零点k=1.0100002332432263，MAE=0.9206832062468951。MAE最小点k=1.0026077433840184，MAE=0.6570116136496067。图按模块报告舍入。此处评价未裁剪浮点输出的平均绝对误差，不与后期整数MSE混合。原参考状态有8条裁剪，但排除这些记录的控制仍保留目标差异。这个固定记录对照不证明完整八系数闭环已到达该相关根。
来源：D:/ADC/artifacts/runs/EXP_022/frozen_v2_20261001/summary.json，datasets.training_code_centers；D:/ADC/docs/reports/experiments/EXP_022_K1_OBJECTIVE_AUDIT_V1.md。

## Slide 12
模块四 数字观测与校正目标
信息、表示与在线取得
观测能否区分有关误差
需要说明输入条件、允许历史，以及额外的可信物理或信号知识。
校正结构能否表示较好输出
可通过合法固定系数和受限误差界，检查现有数字表示的能力。
在线算法能否发现并取得改善
需要从相同初态出发，验证可见信息、实际更新、达到与保持。
目前已有信息边界与较好表示的证据，在线取得仍是关键缺口。
依据：模块四、观测与校正能力理论。各类界限只用于其声明的函数或策略集合。
12
Notes: 分别定义观测、表示与策略集合。当前字固定映射的误差下限只适用于其函数集合。较好的固定系数说明表示可达某离线结果，构造依赖目标，不证明同初态在线可达到。局部相关统计可区分系数变化也不足以保证与最终损失目标相容。可信正弦条件能认证一个给定方向，与算法自己发现该方向分别判断。现有结果没有证明Gu全部数字统计或完整历史都不足。
来源：D:/ADC/docs/theory/OBSERVATION_CORRECTION_LIMITS_V1.md；D:/ADC/docs/reports/RESEARCH_MODULE_04_INFORMATION_V1.md；D:/ADC/docs/STATUS.md。

## Slide 13
模块五 激励、抽样与参数更新
学习样本与系数提交时刻
项目窗口候选：每120次转换用旧系数输出，在窗口末尾同时提交两级系数。
采用首4条观测
全部120次转换均产生输出
四样本
相关和乘30，实际仍只有4条学习观测。
全样本
采用全部120条观测，相关和乘1。
末尾提交，下一转换使用新系数
统计缩放不会补回未采用的观测。
固定选样相位、门控和状态关联还可能改变平均统计，不能把全部差别都称为独立噪声。
依据：模块五、四路窗口合同。point30与full120均为本项目明确的候选语义。
13
Notes: 本项目窗口候选在120个转换中保持旧系数输出，末尾统一提交。point30采用首四字，其原始相关和乘30。full120采用全部120字，相关和乘1，固定分母120。这是明确候选，芯片真实聚合与广播未完全公开。乘30在适当条件下对齐平均尺度，但未增加观测量。独立同方差条件下可推估计方差比例，真实门控、相位和反馈不自动满足独立性。动态状态在全部转换推进，未采用转换不能跳过。
来源：D:/ADC/docs/reports/RESEARCH_MODULE_05_LEARNING_V1.md；D:/ADC/docs/theory/FOUR_LANE_WINDOW_DYNAMIC_LEARNING_V1.md；D:/ADC/simulink_adc/README.md。

## Slide 14
模块五 激励、抽样与参数更新
启动、持续波动与平均偏差
先在单级、无记忆、单斜率条件下推导均值关系，再用长记录核对。
启动过程
系数尚未接近平均位置，延长学习可能降低这部分误差。
固定步长波动
平均方向正确时，实际系数仍可持续变化。
更多重复样本不保证每个时刻都停在平均值。
量化相关偏差
增益0.975的正确逆增益约为1.025641。
小摆幅／直流量化控制的平均相关零点为1.024。
全样本降低波动，但没有消除该平均位置差。
依据：EXP-056、标量统计理论。以上解析结论限定于原单斜率条件，完整两级需另证。
14
Notes: EXP-056为明确的单级、单斜率、无记忆控制。无量化时，增益0.975的正确逆增益约1.025641，与解析均值和长记录相容。固定步长仍导致持续波动。小摆幅和直流量化控制的相关平衡为1.024，更多全样本降低波动但不消除均值偏差。量化误差可能与dither相关。三个现象依赖不同条件，不能直接套用为完整两级系统的统一时间常数或稳态保证。
来源：D:/ADC/docs/reports/experiments/EXP_056_MILLION_SCALAR_STATISTICS_V1.md；D:/ADC/docs/theory/MILLION_SAMPLE_SCALAR_MEAN_NOISE_AND_QUANTIZATION_V1.md。

## Slide 15
模块六 后台校准的性能、稳定性与适用条件
持续后台运行的评价方法
训练后冻结系数
先学习，再固定检查点系数进行评分。
用于评价该时刻的校正结果。
学习
冻结评分
持续后台运行
转换与学习同时继续，保留全部输出。
用于评价校正和持续适应共同作用后的净收益。
学习期间的全部输出参与评分
启动、后期输出与输入变化后的恢复分别评价。
两种方式回答不同的问题。报告中同时保留码误差与频谱指标。
依据：模块六、EXP-062、069、070。右侧时间条仅示意评价过程，长度不表示实际预算。
15
Notes: 训练后冻结评分检验某检查点系数。持续后台评分保留所有转换且继续更新，含校正与适应的共同效果。Simulink性能演示属于full120浮点训练并在检查点评分，不等于后期Q3/Q1.10/Q22持续后台路径。后期实验分别看启动、后期及输入切换，保留全部种子、不利时间块和失败。页上时间条仅为方法示意，无实际预算比例。
来源：D:/ADC/docs/reports/RESEARCH_MODULE_06_BACKGROUND_PERFORMANCE_V1.md；D:/ADC/simulink_adc/PERFORMANCE_DEMO.md；EXP-062、069、070原报告。

## Slide 16
模块六 后台校准的性能、稳定性与适用条件
学习率与后期整数误差
每120转换采用4个样本。同数字流、同输出时长，以下为五种子均值。
不更新
原步长
1/4步长
MSE（码²，越小越好）
40
30
20
10
0
15.827
33.945
9.288
32.176
34.406
10.166
两级线性增益误差
两级平滑非线性
1/4步长取得后期收益
两组各五个种子，均优于
对应单位系数不更新参考。
MSE为输出与理想电平差
的平方平均，保留直流误差。
该结果不确定全局最优步长。
依据：EXP-069、模块六。项目候选步长与论文芯片未公开参数分别说明。
16
Notes: EXP-069同数字流、同输出时长，仅改变共同学习率倍率。图为四样本方式后期整数MSE五种子均值。线性条件单位不更新15.827、原步长33.945、1/4步长9.288。平滑条件依次32.176、34.406、10.166码²。两组1/4均为五种子改善。数字MSE按最终整数码与理想电平比较并保留直流。该批收益不确定全局最优，也不证明持续稳定或任意输入改善。
来源：D:/ADC/docs/reports/experiments/EXP_069_GU_LEARNING_RATE_V1.md；D:/ADC/docs/reports/RESEARCH_MODULE_06_BACKGROUND_PERFORMANCE_V1.md。

## Slide 17
模块六 后台校准的性能、稳定性与适用条件
后期误差与切换恢复的取舍
归一化输入幅度由0.82降为0.41，保留完整学习状态及全局时刻。
比较承接旧状态与从单位系数重新开始的两条路径。
恢复判据要求两者先各自有收益，再连续满足预定的输出接近条件。
下表为全样本方式末端满足恢复判据的种子数
学习率
两级线性增益误差
两级平滑非线性
原步长
5 / 5
5 / 5
1/4步长
0 / 5
2 / 5
较小步长的后期误差更低，但没有统一改善本次定义的恢复表现。
依据：EXP-070、模块六。有限期限与指定恢复定义下的结果，不估计总体失败率。
17
Notes: EXP-070幅度0.82降0.41，完整隐藏状态和全局时刻承接。恢复定义比较承接旧状态与从新单位初值启动的路径，二者先有输出收益，再连续满足接近条件。这里表格为full120，不是上一页point30。原步长两模型末端各5/5并维持至终点。1/4线性0/5、平滑2/5。有限恢复计数不估总体失败概率；小步长后期误差更好也不能据此宣布恢复统一更快。
来源：D:/ADC/docs/reports/experiments/EXP_070_GU_LEARNING_RATE_SWITCH_V1.md；D:/ADC/docs/reports/RESEARCH_MODULE_06_BACKGROUND_PERFORMANCE_V1.md。

## Slide 18
模块七 剩余误差来源与改善空间
剩余误差的受控分析方法
研究重点：改变一个明确因素后，未来完整输出发生什么变化。
共同条件
相同完整初态
相同未来数字记录
原学习方式
完整传播状态与输出
改变指定因素
重新计算活动级的完整反馈
固定终点
比较整数码误差
保留不利案例
因素包括：是否继续更新、后级进入前级学习的连接、采用样本与门来源。
这样可以检验特定解释对未来结果的作用。
当前结论限定于原平滑模型、五种子、两倍率、两起点与固定八块记录。
依据：EXP-072—077、模块七。特定干预的条件效应与唯一物理贡献比例分别判断。
18
Notes: 本批主要研究原both_smooth，种子202610621—625，倍率1及1/4，两个已保存起点，评价[128,136)八块。活动bank重算自身门、请求、Q22状态和输出。原静态数字源不依赖改变的数字系数，使同源未来对照成立。保持级、切断学习连接、混合学习数值与门来源，均有明确定义。代数删除旧历史项与重新传播未来干预分别判断。后级进入前级数字学习的关系，不等于模拟前级不会影响后级。
来源：D:/ADC/docs/reports/experiments/EXP_072_NORMAL_STATE_INTERVENTION_V1.md；D:/ADC/docs/reports/experiments/EXP_073_BANK_FEEDBACK_INTERVENTION_V1.md；EXP-074—077原报告。

## Slide 19
模块七 剩余误差来源与改善空间
增加采用样本的效果与限制
保持后级，同完整初态与同未来数字记录，前级重新传播完整反馈。
全样本MSE（码²）
60
40
20
0
0
20
40
60
两者误差相等
四样本MSE（码²）
20 / 20
全样本优于四样本
每点对应一例。全部位于相等线下方。
原步长
1/4步长
仍有6例比保持系数更差
增加观测未消除全部增损。
全样本使用30倍前级学习观测，
同成本收益需要另行验证。
依据：EXP-075。五种子、两倍率、两个既有起点、[128,136)八块；整期结果不代表每一块。
19
Notes: EXP-075保持后级原隐藏状态，从各例同初态运行前级完整反馈。散点为保存的整期整数MSE，每例x为四样本、y为全样本，共20点，同轴范围0..60。全槽相对四字20/20改善并按原目标条件认证。全槽相对保持6例增损均认证，14例名义改善中一项小改善未认证。全样本30倍前级观测，不代表同成本、频谱、启动、恢复或未知输入优胜。整期均改善也不代表所有160个时间块均改善。部分点接近或重叠，未作抖动。
来源：D:/ADC/artifacts/runs/EXP_075/front_sampling_v1/results.json；D:/ADC/docs/reports/experiments/EXP_075_FRONT_SAMPLING_INTERVENTION_V1.md。展示值另存sources/exp075_presentation_values.json，保留来源SHA256。

## Slide 20
模块七 剩余误差来源与改善空间
剩余六例的两种增损关系
分别检查系数历史的平均位置，以及实际持续变化相对该参照的作用。
4例
平均位置与持续变化都不利
仅减少变化，仍不能保证消除平均位置带来的误差。
2例
平均位置有益，收益被持续变化抵消
平均校正有帮助，实际学习历史却使净误差增加。
四个不利均值在固定连续参照下仍有非零相关量。
因此，不能统一解释为“已经收敛到坏位置”，也不能把全部剩余误差称为随机噪声。
依据：EXP-075补分析、最新综合判断。平均位置仅作离线参照，分解包含交叉作用。
20
Notes: 六例全槽对保持增损中，4例平均位置与持续变化均不利，2例有益位置被变化抵消。平均位置为离线历史参照，不一定是合法整数状态。四坏均值处的固定连续方向2增损、2减损，平均相关量均非零且局部统计满秩，不能统一为方向错误、参数不可区分或坏根收敛。持续变化条件项包含与输出及目标的交叉，不能称为纯方差或独立物理份额。
来源：D:/ADC/docs/STATUS.md；D:/ADC/docs/theory/STATIC_CASCADE_MILLION_SUPPORT_AND_PROJECTION_V1.md §29—45；D:/ADC/docs/reports/RESEARCH_MODULE_07_ERROR_MECHANISMS_V1.md。

## Slide 21
模块七 剩余误差来源与改善空间
一个门来源的深入对照
仅替换前级第二低段采用门的来源，重新传播完整反馈，后级保持。
采用门决定样本是否参与对应系数的更新。以下为整期整数MSE，越小越好。
原全样本学习
3.3339
原在线路径
未来均值计算门
3.0599
使用未来信息
可见初态计算门
3.4454
当前可见参照
两级系数保持
3.1948
同原始状态
较好合法固定系数
1.9201
依赖离线目标
0
1
2
3
4
MSE（码²）
未来均值门对照有益，可见初态门未保留收益。在线改法仍需单独研究。
依据：EXP-076、077及后续核对。仅625前缀起点、1/4步长；固定参照的低两初态不同。
21
Notes: 仅种子625前缀起点、1/4的一例。原全槽MSE3.333927623；使用原未来均值构造第二门3.059911930；可见合法初态构造门3.445446290；保持3.194836766；旧离线合法系数W为1.920095347码²。均值门和初态门均重算完整前级反馈，后级保持。未来均值是离线信息。W依赖离线目标且低两初态不同，不能当同初态在线可达结果。初态门失败只否定这一具体参照，不能证明所有有益门都需未来信息。原不利块、未认证和完整成本合同失败均保留。
来源：D:/ADC/docs/reports/experiments/EXP_076_FIXED_MEAN_GATE_INTERVENTION_V1.md；D:/ADC/docs/reports/experiments/EXP_077_INITIAL_GATE_INTERVENTION_V1.md；D:/ADC/docs/STATUS.md。

## Slide 22
模块七 剩余误差来源与改善空间
学习历史与尚未取得的改善
时间顺序
较早的更新会影响更多后续输出。
对实际平均位置，它的权重更大。
原案例中，固定时间权重已能
使一个方向的累计作用翻转。
状态与采用门
门随系数状态变化，重新选择样本。
固定位置的方向不直接决定移动历史。
后级进入前级学习的传导
在受控对照中既有益也有害。
现有表示仍有改善空间
原20个合法固定系数参照均优于对应全样本路径，构造使用离线目标。
在线算法怎样从相同初态发现、达到并维持有益状态，仍需独立证明。
依据：两级理论§29—45、EXP-073—077、综合分析§77。不同层次的作用不合成唯一百分比。
22
Notes: 时间权重和门状态解释不同环节。旧记录有一例固定时间权重已翻向，另一例需保留自身门变化。后级传导在指定干预下有益、有害并存，不能统一删除。原20个合法固定见证都优于新全槽，见证使用离线目标。给定方向的损失评价、实际移动请求累计、最终整数MSE和完整未来干预的结果各有合同，不合成为唯一百分比。
来源：D:/ADC/docs/theory/STATIC_CASCADE_MILLION_SUPPORT_AND_PROJECTION_V1.md §29—45；D:/ADC/docs/reports/RESEARCH_SYNTHESIS_2026-10-10.md §77。

## Slide 23
阶段结论
当前阶段形成的主要认识
01
研究基础已能支撑明确条件下的分析
行为平台、条件性预测及数字实现分别有核对依据。
02
学习统计与最终输出目标需要对应检查
相关量归零、局部可区分与低输出误差分别需要条件。
03
持续学习会同时改变平均位置与输出历史
后期收益、启动、恢复及数字成本需要共同评价。
04
有限场景的误差解释与改善空间已经形成
选样、时间和门有对应证据，在线取得较好校正仍是缺口。
适用范围：各原理论与实验声明的条件；一般未知增益理论及新算法尚未全部完成。
23
Notes: 四点分别总结研究基础、目标关系、持续学习评价及有限归因。课题已从实现基线进一步推进到有条件解释学习与输出误差，尚未完成一般未知增益理论或同成本新算法。软件一致性、数学条件、有限行为结果和物理适用性分别判断。
来源：D:/ADC/docs/STATUS.md；D:/ADC/docs/reports/GU_ALGORITHM_EVALUATION_V1.md §9.3。

## Slide 24
下一步研究
下一步研究的关键关系
实际可见信息或可信输入条件，能否判断有益的调整方向？
先明确一个具体的信息条件，以及它能够支持或否定的判断。
复用已有推导和记录，避免继续细分不改变阶段结论的小项。
随后需要连接到真实在线学习
算法能否发现方向，并从相同初态达到、维持有益状态。
具体方案再评价启动、恢复、最终输出及新增数字资源。
研究目标：以明确机制和信息条件，为新算法设计提供可检验依据。
依据：STATUS与现行主线。此页说明研究问题，尚未宣称新算法、同成本优胜或芯片验证完成。
24
Notes: 下一研究先选择哪项实际可见信息或可信输入条件，能够把给定目标方向的评价推进为在线可判断条件。需明确充分性或必要性关系及可否定预测。已有充分证据或缺失条件明确时应返回阶段主问题。算法发现、同初态到达保持、公平成本及一般输入仍开放。此页说明研究关系，不宣称新实验、算法或硬件实施已经完成。
来源：D:/ADC/docs/STATUS.md；D:/ADC/docs/RESEARCH_PLAN_STATIC_FIXED_POINT_DIAGNOSTICS_2026-10-10.md。

## Slide 25
附录A
指标与比较口径
MAE与MSE
MAE为绝对码误差平均，单位码。
MSE为码误差平方平均，单位码²。本文整数MSE保留直流误差。
SNDR与SFDR
SNDR比较基波与噪声、失真总功率，评分时去除直流。
SFDR比较基波与最大杂散，误差功率的频率分布也会影响它。
观察量与时长
同转换时长与同学习观测量分别比较。
全样本方式每窗采用120条，四样本采用4条，观测量相差30倍。
已有例子：平均SNDR提高0.994 dB，MSE却由32.176升至34.406码²。
该结果来自EXP-062四样本平滑条件，说明不同指标需要分别报告。
依据：ADC指标协议、模块四及模块六。dB均值与功率均值也保留各自口径。
25
Notes: MAE与MSE有不同单位。EXP-022为未裁剪浮点MAE，EXP-069等为最终整数MSE。SNDR评分去除直流，以基波为参照，因此MSE排序不一定与SNDR相同。SFDR取决于最大杂散，误差总功率相同仍可有不同频率分布。EXP-062四字平滑条件平均SNDR提高0.994 dB，而MSE由32.176升34.406。还需区分先平均dB、先平均功率，以及同观测量与同转换时长。
来源：D:/ADC/docs/specifications/ADC_METRICS_PROTOCOL_V1.md；D:/ADC/docs/reports/experiments/EXP_062_SAME_INPUT_BACKGROUND_V1.md；模块四、六。

## Slide 26
附录B
Gu原文与本项目候选
项目
原文公开内容
项目约定或未决内容
校正原理
数字四段PWL、dither相关学习
后级先处理
原理对应，未复原完整片上引擎
精度与步长
10小数位系数、数据保留3小数位
实际四段芯片步长未充分公开
Q22累加与具体舍入规则
以及实验步长属于项目候选
抽取与提交
四路750 MHz、抽取30
片内聚合与广播细节仍有缺口
120转换旧系数输出
窗口末尾提交为明确候选
平滑三次传输、动态参数及部分主辅关系为受控假设，需要物理资料验证。
依据：GU_ALGORITHM_EVALUATION_V1.md §4、原文来源与数字总线审查。
26
Notes: 原文公开数字PWL、累计偏移、dither相关和后级先校正。11位系数含10小数位以及数据保留3小数位有原文来源。Q22内部累加、具体步长、最近偶数舍入、饱和及120槽提交属于项目候选。原文四路750 MHz抽取30，片内相关量保留、聚合及系数广播尚未完全公开。静态三次曲线、部分主辅假设及动态参数均不是芯片提取结果。
来源：D:/ADC/docs/reports/GU_ALGORITHM_EVALUATION_V1.md §4；D:/ADC/docs/specifications/GU_ARCHITECTURE_EVIDENCE_V1.md；D:/ADC/docs/stages/03_gu_baseline/DIGITAL_BUS_AND_DUAL_PATH_SOURCE_AUDIT_V1.md。

## Slide 27
附录C
阅读索引与证据入口
页码
内容
主要证据
04—05
平台与独立实现
阶段一验收、Simulink验收
06—07
条件性预测
EXP-015、016、038
08—09
定点与硬件
EXP-013、030—035、Vivado报告
10—12
观测与校正目标
EXP-020、022、048、观测理论
13—14
激励、选样与更新
窗口合同、EXP-056、标量理论
15—17
持续后台性能
EXP-062、069、070
18—22
误差来源与改善空间
EXP-072—077、两级理论、综合分析
详细文件路径见各页备注及本目录README。当前科学进展以docs/STATUS.md为准。
27
Notes: 页码固定，七模块与正文一一对应。每页备注保存解释与主要来源。理论、实验报告和原始记录各有不同职责。当前进展以STATUS为准，旧实验报告中的下一项仅代表历史安排。完整入口为D:/ADC/docs/README.md和D:/ADC/docs/reports/PROJECT_STRUCTURE_AND_RESEARCH_REVIEW_2026-10-16.md。
来源：D:/ADC/docs/README.md；本目录README.md；D:/ADC/docs/reports/experiments/README.md。

## Slide 28
附录D
未完成项与保留限制
科学适用范围
有限模型、输入与期限内的证据，尚未形成一般八状态长期结论。
原经验稳定判据未通过，不能据此直接判定发散。
未认证与成本
全样本对保持的一项小改善仍未认证。
EXP-075及补分析的漏账／超限、EXP-077完整成本失败保持。
物理与实现
尚无真实主辅传输、芯片动态及目标工艺PPA的完整证据。
100 MHz时序未通过，旧电路汇报两份验收JSON当前缺失。
在线与留出
未来均值、离线目标及较好系数参照未进入原在线更新。
已用于Gu确认的条件，不能再次承担新算法的独立确认。
依据：STATUS与各原报告。数值核对、成本合同、物理适用性和实现验收分别记录。
28
Notes: 保留原未认证项、预算与资料边界。EXP-075及旧补分析的门产品漏账或超限、EXP-077完整成本合同失败不能由数值关系核对改写为全部验收通过。原全槽对保持的一项整期小改善仍跨目标范围。Gu确认2003/4001已消费，未来6007/8009未生成评分。旧电路两份JSON缺失，100 MHz失败，工艺PPA未完成。未来均值、目标和合法见证为离线参照，不进入原Gu在线算法。有限完成不等于阶段二三整体完成。
来源：D:/ADC/docs/STATUS.md“必须保留的失败、未认证与边界”；D:/ADC/docs/reports/RESEARCH_MODULE_07_ERROR_MECHANISMS_V1.md；D:/ADC/docs/reports/CIRCUIT_REVIEW_VIVADO_RESULTS_2026-10-11.md。